## Slide 1: Zwischenpräsentation Gewerk 3
Verbundprojekt Master Automatisierung
HAW Hamburg
Mergin Volkmann
Marvin Schlageter
Tom Westerling

## Slide 2: Rückblick auf Zeitplan
KW | Ziel | 
6 | Beobachter Entwurf und Implementierung eines einfachen Beobachters | ✓
7 | Aktualisierung der Anforderungsspezifikation in Absprache mit Gewerk 2 Festlegung auf die Punktrastergröße Trajektoriengenerierung Implementierung eines Algorithmus, der aus einer gegebenen Wegpunktliste eine Trajektorie generiert | ✓
8 | Testfahrten mit dem kinematischen Regler Evaluierung geeigneter Reglerparameter Evaluierung der Güte / Qualität der Regelung Bewertung des kinematischen Reglers auf Basis der Anforderungsspezifikation | ✓

## Slide 3: Rückblick auf Zeitplan
KW | Ziel | 
9 | Untersuchung spezieller Anfahrprozesse (Laden, Andocken an Bearb.-Station) Definitionen von Fahrzonen Dynamische Anpassung der Reglerparameter auf Zonen | -
10 | Verbesserung / Erweiterung des Prototypen um die zuvor herausgefundenen Aspekte - ggf. Implementierung des dynamischen Reglers ggf. Implementierung der unterschiedlichen Fahrzonen Ggf. Trajektorie | - / ✓

## Slide 4: Aktueller Stand
Einfacher linearer Beobachter ist in TwinCat implementiert und getestet
Linearer Zustandsregler ist in TwinCat implementiert und getestet
Eigener Algorithmus für Pfadgenerierung (inkl. Vorverarbeitung der Wegpunktliste von GW2) hergeleitet und erfolgreich implementiert
Lauffähige Trajektoriengenerierung in TwinCat implementiert und teilweise getestet
Funktionsfähige Implementierung der Schnittstellen zu Gewerk 2

## Slide 5: Unsere Pfadgenerierung
Schritt: Vorverarbeitung der Wegpunktliste

## Slide 6: Unsere Pfadgenerierung
2. Schritt: Abrunden der Kantenpunkte

## Slide 7: Unsere Pfadgenerierung
Beschreibung des Pfads parametrisch über
Parameter repräsentiert dabei auf dem Pfad zurückgelegte Bogenlänge

## Slide 8: Trajektoriengenerierung
Ziel der Trajektoriengenerierung
  Maximierung der Pfadgeschwindigkeit
Unter Berücksichtigung von
  maximale translatorische Geschwindigkeit
  maximaler Beschleunigung
  maximaler Winkelgeschwindigkeit
  maximaler Winkelbeschleunigung
Überführung in Begrenzung auf Begrenzungen in und

## Slide 9: Trajektoriengenerierung
Ziel der Trajektoriengenerierung
  Maximierung der Pfadgeschwindigkeit
Unter Berücksichtigung von
  maximale translatorische Geschwindigkeit
  maximaler Beschleunigung
  maximaler Winkelgeschwindigkeit
  maximaler Winkelbeschleunigung
Überführung in Begrenzung auf Begrenzungen in und

## Slide 10: Trajektoriengenerierung

## Slide 11: Trajektoriengenerierung

## Slide 12: Aktuelles Ergebnis

## Slide 13: Ausblick
Testen des aktuellen Implementierung
Optimierungsbedarf beim Beobachter
 Übergang zum Kalman-Filter
Bei Bedarf Implementierung eines nichtlinearen Reglers
Bei Bedarf Implementierung einer Umschaltung zwischen verschiedenen Reglermodi abhängig von Fahrsituation